Приложение № 3

к извещению запроса котировок

№ ____ от _________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 1

Лот  № 1: Приобретение досмотровых устройств (досмотровые зеркала) «Перископ-185» для безопасного функционирования филиалов аэропортов ФКП "Аэропорты Чукотки".

Досмотровое устройство (досмотровое зеркало) «Перископ-185» - 15 единиц

1. Облегченная телескопическая штанга (углепластик) – четырехсекционная, со встроенным светодиодом;

max длина – 1850 мм

min длина – 600 мм (транспортировочное положение)

регулировка длины

плавная от 600 мм до 1850 мм

2. Сменные зеркала

диаметр 130 мм

диаметр 90 мм

диаметр 60 мм

60 мм х 110 мм

3. Подсветка

Источник света - два излучающих светодиода

Освещенность - на расстоянии 500 мм от наблюдаемого объекта 1,6 Кд

Источник питания - батарейка типа CR-2, 3 В.

Время непрерывной работы светодиодов - не менее 8 часов

4. Масса изделия без зеркал: - 0,5 кг

5. Температура окружающего воздуха: от - 30oС до плюс 50оС