Приложение № 3

к извещению запроса котировок

№ ____ от _________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«На выполнение работ по текущему ремонту  санузлов и умывальных комнат сблокированного здания СТТ (1-й этаж) филиала аэропорт  Певек»

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт штукатурки внутренних стен | 100 м2 | 0,3 |
| 2 | Сплошное выравнивание штукатурки потолков | 100 м2 | 0,17 |
| 3 | Улучшенная масляная окраска по штукатурке стен | 100 м2 | 0,93 |
| 4 | Улучшенная масляная окраска по штукатурке потолков | 100 м2 | 0,17 |
| 5 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 | 0,17 |
| 6 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,17 |
| 7 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических | 100 м2 | 0,17 |
| 8 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 | 0,06 |
| 9 | Снятие смесителя без душевой сетки | 100 ед. | 0,03 |
| 10 | Демонтаж санитарных приборов: унитазов | 100 ед. | 0,05 |
| 11 | Демонтаж санитарных приборов: умывальников | 100 ед. | 0,03 |
| 12 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м | 0,35 |
| 13 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м | 0,1 |
| 14 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм | 100 м | 0,35 |
| 15 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных туб диаметром 20 мм | 100 м | 0,1 |
| 16 | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды | 10 компл. | 0,3 |
| 17 | Установка унитазов с бачком непосредственного подчинения | 10 компл. | 0,5 |
| 18 | Установка смесителей | 10 ед. | 0,3 |

Срок выполнения работ до 01.10.2011 года