Приложение № 3

к извещению запроса котировок

№ ____ от _________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На покупку и поставку в район авиаузла г. Москва  боевой одежды и пожарного снаряжения для нужд,  служб поискового,  аварийно-спасательного и противопожарного  обеспечения полётов ФКП «Аэропорты Чукотки».

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЩИТНОЙ ОДЕЖДЕ.

Лот №1 Боевая одежда пожарного 1 уровня защиты, для рядового состава, холодный климат минус-50о С., Ткань АП. или Номекс –  25 единиц.

технические характеристики:

Устойчивость к воздействию:

- теплового потока мощность 5,0кВт/кВ.м, с не менее           -240;

- открытого пламени, с, не менее                                              - 5;

- температуры окружающей среды до 200гр. С., с не менее  - 240;

- нагретых до 400гр.С. поверхностей, с не менее                    - 3;

- водонепроницаемость, мм вод. столба, не менее                  - 1000;

- масса, кг, не более                                                                     - 7;

Комплект поставки:

- БОП (куртка, брюки)             - 1;

- ремонтный комплект             - 1;

- паспорт на партию                 - 1;

- инструкция по эксплуатации -1;

сертификат пожарной безопасности обязателен.

Лот №2: Пожарная Шлем каска ШКПС,  - 25 единиц;

Лот №3: Подшлемник специальный для пожарных (зимний полушерстяной–40оС) -25единиц;

Лот №4: Перчатки пятипалые специальные для пожарных («Кираса» + ткань с керамическим покрытием + полотно огнетекс-А) - 25единиц;

Лот №5  Обувь пожарного, защитная (сапоги резиновые спец. ПВХ со стальным подноскам, антипрокольной стелькой и меховым вкладышем) – 25 единиц;

Лот №6: Костюм теплоотражающий ТОК-200 (комплект теплозащитной одежды предназначенный для защиты пожарного от повышенных тепловых воздействий при тушении пожаров, в комплекте куртка, брюки, перчатки, колпак, бахилы) – 8 единиц.

ТРЕБОВАНИЯ К СНАРЯЖЕНИЮ.

Лот №7: Пояс пожарного ППС (2-штыревой) – 25 единиц;

Лот №8: Топор пожарный поясной – 25 единиц;

Лот №9: Кобура для топора (юфть) – 25 единиц;

Лот №10: Карабин пожарный – 25 единиц.

Срок поставки до 19 сентября 2011г.