Приложение № 3

к извещению запроса котировок

№ ____ от _________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на покупку и поставку в район авиаузла г. Москва 3-х единиц портативных газоанализаторов (ГАЗТЕСТ) ТЕСТ-КОМПЛЕКТ-4, предназначенных для проверки качества сжатого воздуха, для нужд служб поискового, аварийно-спасательного и противопожарного обеспечения полетов ФКП «Аэропорты Чукотки».

Давление на выходе в редуктор, бар                                                       200…300

Давление покрытия предохранительного клапана редуктора, бар      12 + 4

Расход воздуха для проверки содержания, дм3/мин:

- СО, СО2 и NOx                                                                                        02+ 0,04

- масло и Н2О                                                                                               4 + 0,4

Тип резьбовых соединений:

- вход в редуктор                                                                                         G5/8

- штуцеры на 20 и 30 Мпа                                                                          G5/8

Габаритные размеры, мм                                                                            400х350х150

Масса, кг                                                                                                       не более, 4,2

Гарантийный срок эксплуатации прибора – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантийный срок эксплуатации редуктора – 24 месяца со дня изготовления.

Дата окончания срока годности индикаторных трубок должна быть указана на упаковке трубок.

Срок поставки: в течение пяти дней после подписания договора.