Приложение № 3

к извещению запроса котировок

№ ____ от _________________

на приобретение и поставку огнетушителей для повышения уровня пожарной безопасности филиалов аэропортов ФКП «Аэропорты Чукотки»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № |  | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| п\п | Наименование товара |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| для филиала аэропорт Певек |
| 1 | Огнетушитель ОУ-2 | шт. | 47 |
| 2 | Огнетушитель ОУ-5 | шт. | 68 |
| 3 | Огнетушитель ОУ-7 | шт. | 15 |
| 4 | Огнетушитель ОУ-25 | шт. | 11 |
| 5 | Огнетушитель ОУ-55 | шт. | 10 |
| 6 | Огнетушитель ОП-2 (з) | шт. | 12 |
| 7 | Огнетушитель ОП-5 (з) АВСЕ | шт. | 3 |
| для филиала аэропорт Анадырь |
| 8 | Огнетушитель ОУ-5 | шт. | 50 |
| 9 | Огнетушитель ОУ-7 | шт. | 27 |
| 10 | Огнетушитель ОУ-25 | шт. | 3 |
| 11 | Огнетушитель ОУ-55 | шт. | 20 |
| 12 | Огнетушитель ОП-5 (з) АВСЕ | шт. | 3 |
|  | Итого: | шт. | 292 |

- Огнетушитель ОУ-2

Углекислотные огнетушители предназначены для тушения загораний веществ, горение которых не может происходить без доступа воздуха, загораний электроустановок, находящихся под напряжением 1000 В, жидких и газообразных веществ (класс В, С).
Технические характеристики:

Вместимость 2,9 л.

Масса заряда 2,0кг.

Максимальное рабочее давление15(150) МПа (кгс/см2)

Время выхода ОТВ 8 сек.

Класс пожара и размер модельного очага10 В

Масса огнетушителя с зарядом 7,0 кг.

Диапазон температур эксплуатации -40 C - +50 C

Габаритные размеры, высота x диаметр корпуса 520х108 мм.

- Огнетушитель ОУ-5

Углекислотные огнетушители предназначены для тушения загораний веществ, горение которых не может происходить без доступа воздуха, загораний электроустановок, находящихся под напряжением 1000 В, жидких и газообразных веществ (класс В, С).
Технические характеристики:

Вместимость 7,2 л.

Масса заряда 5,0кг.

Максимальное рабочее давление 15(150) МПа (кгс/см2)

Время выхода ОТВ 8 сек.

Класс пожара и размер модельного очага 34 В

Масса огнетушителя с зарядом 15,0 кг.

Диапазон температур эксплуатации -40 C - +50 C

Габаритные размеры, высота x диаметр корпуса 725х133 мм.

- Огнетушитель ОУ-7 разобранный

Углекислотные огнетушители предназначены для тушения загораний веществ, горение которых не может происходить без доступа воздуха, загораний электроустановок, находящихся под напряжением 1000 В, жидких и газообразных веществ (класс В, С).
Технические характеристики:

Вместимость 10,0 л.

Масса заряда 7 кг.

Максимальное рабочее давление 15(150) МПа (кгс/см2)

Время выхода ОТВ 15,0 сек.

Класс пожара и размер модельного очага 55 В

Масса огнетушителя с зарядом 30 кг.

Диапазон температур эксплуатации -40 C - +50 C

Габаритные размеры, высота x диаметр корпуса 1000х159

- Огнетушитель ОУ-25 разобранный

Углекислотные огнетушители предназначены для тушения загораний веществ, горение которых не может происходить без доступа воздуха, загораний электроустановок, находящихся под напряжением 1000 В, жидких и газообразных веществ (класс В, С).
Технические характеристики:

Вместимость 38,0 л.

Масса заряда 25 кг.

Максимальное рабочее давление 15(150) МПа (кгс/см2)

Время выхода ОТВ 15 сек.

Класс пожара и размер модельного очага 89 В

Масса огнетушителя с зарядом 80 кг.

Диапазон температур эксплуатации -40 C - +50 C

Габаритные размеры 1200х159 мм

- Огнетушитель ОУ-55 разобранный

Углекислотные огнетушители предназначены для тушения загораний веществ, горение которых не может происходить без доступа воздуха, загораний электроустановок, находящихся под напряжением 1000 В, жидких и газообразных веществ (класс В, С).
Технические характеристики:

Масса заряда 55кг.

Огнетушащее вещество СО2 (двуокись углерода)

Длина струи огнетушащего вещества 4 м

Продолжительность подачи огнетушащего вещества 30 сек.

Масса 205,0 кг

Диапазон температур эксплуатации -40 C - +50 C

Габариты 1600х220 мм

- Огнетушитель ОП-5

Порошковые огнетушители предназначены для тушения возгорания твердых, жидких и газообразных веществ (класса А, В, С или В, С в зависимости от типа применяемого порошка), а также возможно их применение для тушения электроустановок, находящихся под напряжением 1000 В. 
Диапазон рабочих температур -400С - +500С

Технические характеристики:

Масса заряда 5,0 кг.

Огнетушащее вещество - огнетушащий порошок

Длина струи огнетушащего вещества 3.5 м

Продолжительность подачи огнетушащего вещества 6 сек

Масса 6,76 кг

Габариты, высота x диаметр корпуса, 465x159 мм.

- Огнетушитель ОП-2

Масса заряда порошка - 2 кг, длина струи огнетушащего вещества - 3 м, продолжительность подачи огнетушащего вещества - 5 с, габаритные размеры - 428х150х130 мм, масса - 5 кг.

Дата выпуска огнетушителя:  не должен быть ранее 2011года.

Срок поставки: 30.11.2011г.