Приложение № 3

к извещению запроса котировок

№ ____ от _________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на приобретение и поставку в район авиаузла г. Москва портативных переносных и стационарных радиостанций направленных на радиотехническое обеспечение

ФКП «Аэропорты Чукотки».

| № | Наименование мероприятия | Количество ед. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Портативная переносная радиостанция | 82 ед. |
| 2. | Радиостанция стационарная | 20 ед. |
| 3. | Антенна | 20 ед. |
| 4. | Кабель | 600 м. |
| 5. | Блок питания | 20 ед. |
| 6. | Разъем радиочастотный. | 40 ед. |
| 7. | Стандартный микрофон для мобильных радиостанций | 20 ед. |

Портативная переносная радиостанция

Технические характеристики радиостанций

| Диапазон частот, МГц | 148-174 МГц |
| --- | --- |
| Количество каналов | Не менее 4х |
| Ширина канала | 5/6.25 кГц |
| Рабочие температуры | -30оС…+160оС |
| Приемник |
| Выходная мощность | Не менее 4Вт |
| Передатчик |
| Чувствительность | 0,2 мкВ |

Поставить в следующей комплектации:

радиостанция

зарядное устройство

аккумулятор

антенна

крепление на пояс (клипса)

инструкция пользователя

упаковка

Гарантия на радиостанции 2 года

Профессиональная станция (автомобильная) радиостанция

Диапазон VHF, 136-174 МГц, 5-25 Вт, 12,5/25, не менее 4х каналов.

Основные параметры:

Широкий диапазон рабочих частот (136-174 MHz)

Количество каналов не менее 4х

Внешний разъем D-Sub

Совместимость с протоколом MDC -1200

Программируемая клавиатура

Ударопрочность, пылезащищенность и влагостойкость согласно стандарту IP54

Технические характеристики:

Частотный диапазон 136-174 МГц

Количество каналов не менее 4х

Выходная мощность не  менее 25 Вт

Гарантия на радиостанции 2 года

Срок поставки: до 30.11.2011г.