Приложение № 3

к извещению запроса котировок

№ ____ от _________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на покупку и поставку в район авиаузла г. Москва переносных компрессоров и портативных газоанализаторов, для нужд служб поискового, аварийно-спасательного и противопожарного обеспечения полетов ФКП «Аэропорты Чукотки».

- Компрессор Bauer Poseidon Edition PE100-TW – в количестве 1 единица

Технические характеристики

| Модель Рабочее давление | Приводной двигатель | Произво- дительность | Двигатель | Фильтр системы | Масса нетто |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| макс.330 бар |  | л./мин* | кВт | л.с. | TRIPLEX | прибл., кг |
| Poseidon Edition PE100-TW | электропривод 1*220 В | 100 | 2,2 | 3 | Р21 | 44 |

- Портативный газоанализатор (ГАЗТЕСТ) ТЕСТ-КОМПЛЕКТ-4 – в количестве 1 единица

Технические характеристики

Давление на выходе в редуктор, бар                                                       200…300

Давление покрытия предохранительного клапана редуктора, бар        12 + 4

Расход воздуха для проверки содержания, дм3/мин:

- СО, СО2 и NOx                                                                                         02 + 0,04

- масло и Н2О                                                                                                4 + 0,4

Тип резьбовых соединений:

- вход в редуктор                                                                                         G5/8

- штуцеры на 20 и 30 Мпа                                                                           G5/8

Габаритные размеры, мм                                                                            400х350х150

Масса, кг                                                                                                       не более, 4,2

Гарантийный срок эксплуатации прибора – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантийный срок эксплуатации редуктора – 24 месяца со дня изготовления.

Дата окончания срока годности индикаторных трубок должна быть указана на упаковке трубок.

Срок поставки в течение 10 дней после подписания договора.