Приложение № 3

к извещению запроса котировок

№ ____ от _________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«на выполнение работ по текущему ремонту внутреннего электрооборудования служебных и бытовых помещений здания «Пожарное депо» филиала аэропорт Кепервеем ФКП «Аэропорты Чукотки».

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Демонтаж электропроводки, провода на крюках (якорях) с изоляторами сечением: 16 мм2 | 100 м | 1,8 |
| 2 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,16 |
| 3 | Прокладка короба пластмассового: шириной до 40 мм | 100 м | 2 |
| 4 | Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25x25 мм | м | 200 |
| 5 | Прокладка провода в коробах, сечением: до 6 мм2 | 100 м | 2 |
| 6 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки: ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,1 |
| 7 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки: ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0,08 |
| 8 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки: ППВ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2 | 1000 м | 0,02 |
| 9 | Установка выключателя: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,06 |
| 10 | Выключатель одноклавишный для открытой проводки | шт. | 6 |
| 11 | Установка розетки штепсельной: полугерметическая и герметическая | 100 шт. | 0,15 |
| 12 | Розетка открытой проводки | шт. | 15 |
| 13 | Установка светильника светодиодного потолочного или настенного с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды | 100 шт. | 0,16 |
| 14 | Установка щитка осветительного, устанавливаемого на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг | 1 шт. | 1 |
| 15 | Щитки осветительные: ОЩВ-6 | шт. | 1 |
| 16 | Установка автоматов одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 4 |
| 17 | Выключатели автоматические АП50 3МТ 25А | шт. | 4 |
| 18 | Установка коробок с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением: до 10 мм2, с количеством зажимов до 4 | 1 шт. | 4 |
| 19 | Коробка распределительная | шт. | 10 |
| 20 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т мусора | 0,000306 |
| 21 | Светильник универсальный светодиодный "Слим-28-АР" | шт. | 17 |

Срок выполнение работ: с 09 марта 2012 г. по 26 марта 2012 г.