Приложение № 3

к извещению запроса котировок

№ ____ от _________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на покупку и поставку автотехники

# УАЗ-315196-035 (Hunter)

Колесная формула                               4 х 4

Количество мест                                  5

Дорожный просвет, мм                       210

Масса снаряженного а/м, кг               1770

Полная масса, кг                                  2520

Грузоподъемность, кг                          750

Максимальная скорость, км/ч             130

Коробка передач                                   5-ст., механическая

Раздаточная коробка                             2-ст.

Тормозная система:

передние тормоза                          дисковые

задние тормоза                           барабанные

Шины                                            225/75R16

| Модификация | Двигатель | Вид топлива | Объем, л. | Мощность, л.с.(кВт) | Расход топл. при 90 км/ч | База, мм | Габариты, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УАЗ-315196-035 | ЗМЗ-4091, Евро-3 | Бензин АИ-92 | 2,693 | 112 (82,5) при 4000 об/мин | 13,2 | 2380 | 4100х2010х2025 |

металлическая крыша, дв. 112 л.с., впрыск, 5-ст. КПП, РК однорычажная, передняя пружинная подвеска, мосты гибридные, сдвижные окна, панель приборов 469, обивка сидений на моющейся основе, поручни в салоне 31514, распашная дверь багажника, передний бампер металлический, задний пластиковый, буксировочная проушина на раме (задняя), запасное колесо, ГУР.